УТВЕРЖДЕНА

Решением муниципального комитета

Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района

от  24 февраля  2011 №  21

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011 - 2020 ГОДЫ"

## ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новолитовского сельского поселения на 2011-2020 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новолитовского сельского поселения на 2011-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| Исполнители Программы | Администрация Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Новолитовского сельского поселения с целью: обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; повышения надежности и качества услуг по электро-,тепло-, водоснабжению и водоотведению в соответствии со стандартами качества; снижения издержек производства и транспорта энергоресурсов; снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2011-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 18847,1 тыс. руб., в т.ч. 3228,6 тыс. руб. - средства бюджета Новолитовского сельского поселения; 14265,2 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 1353,3 тыс. руб. - средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса, платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; инженерно-технического обеспечения, тарифов организаций коммунального комплекса на подключении к системе коммунальной инфраструктуры; собственные и кредитные средства организаций коммунального комплекса; иные средства, предусмотренные законодательством |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты Программы следующие показатели: понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30 - 35%; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Муниципальная целевая программа Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новолитовского сельского поселения на 2011-2020 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на  территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-	формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Новолитовское сельское поселение Партизанского муниципального района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, краевого, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды;

- сокращение случаев негативного воздействия канализационных стоков на окружающую среду;

-снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- обеспечение гарантированной подачи электроэнергии населению, снижение аварийности в системе энергоснабжения объектов;

В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий:

- по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района;

- объемы финансирования согласно указанным мероприятиям, исходя из изменений подключаемой тепловой и электрической нагрузки к системам энергоснабжения, потребности в изменении производительности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод поселения, увеличения пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения. Программа является основанием для разработки условий технических заданий на разработку проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в течение 2011-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры.

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Новолитовского сельского поселения являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В п. Волчанец и п.Новолитовск система водоснабжения централизованная.

Система водоснабжения п. Волчанец включает в себя:

- водозабор расположенный по ул. Шоссейная 76, состоящий из скважины (№ 11564 мощностью 42,5 м /сут.);

- водозабор расположенный по ул.Шоссейная 74, состоящий из скважины (№ 6252  мощностью 47,6 м 3/сут.);

- водозабор расположенный по ул. Шоссейная 76а, состоящий из скважины (№ 18-1254 мощностью 30,4 м3 /сут.);

- резервуар для хранения воды расположенный по ул. Шоссейная 75

- насосную станцию расположенную по ул. Шоссейная 76а;

- хозяйственно-питьевой водопровод  диаметрами 50-100 мм общей протяженностью 3,98 км.

- на территории п.Волчанец присутствуют локальные водозаборы в количестве 6 шт.

Система водоснабжения с. Новолитовск включает в себя:

- водозабор, расположенный по ул. Черняховского, состоящего из скважины мощностью 48 м3/сут.

- водонапорную башню (емкостью  25 м3), расположенную по ул. Черняховского

- хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из стали диаметрами 100 мм, общей протяженностью 3,1 км.

Водоснабжение д.Васильевка и д.Кирилловка осуществляется с помощью шахтных колодцев.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района, выявлено:

В связи с проведенными в 2008-2010 годах работами по капитальному  ремонту водопроводных сетей удалось стабилизировать бесперебойную подачу воды жителям Новолитовского поселения, процент утечек  в сетях  не превышает нормативы. Однако качество подаваемой воды в северной части поселка не соответствует значению питьевой, из-за выработавших свой ресурс скважин. Очень остро стоит вопрос об изыскании и введение в строй новой скважины, способной выдавать воду надлежащего качества.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

4.2.	Водоотведение

В Новолитовском сельском поселении Партизанского муниципального района комбинированная система водоотведения (децентрализованная и централизованная), сброс сточных вод осуществляется в хлораторные и на рельеф.

В п.Волчанец сброс сточных вод осуществляется в хлораторные. В с. Новолитовск система водоотведения децентрализованная, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Система водоотведения п.Волчанец  включает в себя:

- канализационную насосную станцию (КНС), расположенную по ул. Шоссейная.

- канализационную насосную станцию(КНС), расположенную на улице Комсомольская.

- хлораторную, расположенную по ул. Шоссейная

- напорный и безнапорный коллекторы хозяйственно-бытовой канализации выполненные из стали и асбестоцемента диаметрами 150-200 мм, общей протяженностью 3,46 км.

Основными причинами, отрицательно влияющими на водоотведение являются:

- устаревшие сети канализации (боле 30 лет) или их отсутствие;

- основное количество канализационных сетей и охранные зоны находятся под застройками и огородами;

- отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод;

- сброс сточных вод на рельеф.

Таблица 2 Объемы сточных вод Владимиро-Александровского сельского поселения

| Наименование населённых пунктов | Объём стоков, | м3/сут |
| --- | --- | --- |
| п. Волчанец | 102,45 |
| с. Новолитовск | 33,15 |
| ИТОГО ПО НОВОЛИТОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | 137,6 |

4.3.	Теплоснабжение

п. Волчанец

Система теплоснабжения п.Волчанец централизованная. Источниками теплоснабжения являются три отопительных котельных:

- Котельная № 1 по ул. Шоссейная 74, установленной мощностью 0,63 Гкал/ч.  Вид топлива - уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 80 протяженностью 320 м.

- Котельная № 2 по ул. Набережная 18 «а», установленной мощностью 2,1 Гкал/ч.  Вид топлива - уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 159-57 протяженностью    1095 м

- Котельная № 3 по Комсомольская, установленной мощностью 2,1 Гкал/ч. Вид топлива - уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 150-159 протяженностью   931 м.

с. Новолитовск

Система теплоснабжения здания школы, клуба  с. Новолитовск централизованная. Источниками теплоснабжения являются котельная школы. Вид топлива - электричество. Температурный график 95/70 °С.

Здание администрации поселения отапливается собственной котельной. Вид топлива -  уголь. Температурный график 95/70 ºС.

Теплоснабжение населения поселения последние годы соответствует нормативам. Две котельные были введены в эксплуатацию в 2007году. Также в 2008-2010 годах были проведены работы по капитальному ремонту теплосетей.

4.4.	Электроснабжение

Система электроснабжения Новолитовского сельского поселения централизованная. Основными источниками электроснабжения являются понизительные подстанции (ПС):

- ПС 110/6 кВ «Волчанец», расположенная в поселке Волчанец и подключенная шлейфовым заходом от воздушной линии электропередачи 110 кВ

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения Новолитовское, а также соседние муниципальные образования осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 0,4, 6(10) кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения Новолитовское, составляет:

- ЛЭП 6(10) кВ-26,18 км.

Система электроснабжения Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района сохраняется от существующих централизованных объектов:

- ПС 110/6 кВ «Волчанец»;

П.Волчанец

Основным централизованным источником электроснабжения поселка Волчанец является понизительная подстанция ПС 110/6 кВ «Волчанец», расположенная в центральной части населенного пункта. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ. Кроме того в населенный пункт заходят два воздушных фидера 6(10) кВ от других понизительных подстанций, расположенных на территории Партизанского муниципального района

На территории п.Волчанец располагаются 8 трансформаторных подстанций ТП 6/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 6/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам III категории.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет:

- ЛЭП 6 кВ-6,26 км;

с. Новолитовск

Основным централизованным источником электроснабжения села Новолитовск является понизительная подстанция ПС 110/6 кВ «Волчанец»   расположенная за границей населенного пункта на территории п. Волчанец. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

На территории села Новолитовск располагаются 4 трансформаторных подстанций ТП 6/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 6/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

д.Кирилловка.

На территории д.Кирилловка располагаются 1 трансформаторная подстанциия ТП 6/0,4кВ. От ТП 6/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

д.Васильевка.

На территории д.Васильевка располагаются 2 трансформаторные подстанции ТП 6/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 6/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района выявил:

- оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело;

- большой эксплуатационный износ опор и воздушных линий;

- в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

5. Перечень основных мероприятий программы.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

формирование пакета документов для получения субсидии из краевого бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Приморского края и в целях обеспечения качества предоставляемых Жилищно-коммунальных услуг;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы.

Администрация Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района в рамках настоящей Программы:

-	осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

-	формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- подает бюджетные заявки на финансирование Программы;

- распределяет бюджетные средства по основным направлениям Программы;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирует и подает в Администрацию Приморского края пакет документов для получения субсидии из краевого бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

-	осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

-	заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию Приморского края и Администрацию Партизанского муниципального района.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района с привлечение средств краевого бюджета, районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 18847,1 тыс. рублей, в том числе средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса 1353,3  тыс. руб.

Объем финансирования Программы по годам:

| Источник финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Новолитовского сельского поселения | 290,5 | 342,3 | 628,8 | 563,0 | 475,0 | 370,0 | 345,0 | 214,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2710,9 | 3460,6 | 5230,7 | 2863 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная составляющая предприятий коммунального комплекса | 344,6 | 558,2 | 450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 3346 | 4361,1 | 6310 | 3126 | 475,0 | 270,0 | 345,5 | 214,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из краевого и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств краевого и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Приморского края в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2011-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.